PRINCIPIO MOTOR

En un conductor, la fuerza magnética es la responsable de las desviaciones de las agujas indicadoras de los aparatos de medición utilizados en la electricidad, tales como los amperímetros y los voltímetros.

Si tenemos varias espiras enrolladas en un cilindro móvil colocado entre los polos de un imán permanente. Si hacemos que una corriente circule de un extremo a otro de los embobinados (de + a -), dicha corriente hará que aparezcan fuerzas aplicadas a los alambre de las espiras. Estas fuerzas harán girar al cilindro. Si se corta la corriente, se regresará a la posición original. Esta fuerza sobre conductores con corriente es también el principio motor, ya que el funcionamiento de los motores eléctricos está basado en este concepto.